## Slide 1
技术部
卫生型压力变送器（LFT2021）
LEFOO
——浙江力夫传感技术有限公司
Brief introduction of temperature and humidity series products

## Slide 2
1
产品特点
外形尺寸
技术参数
目录
CONTENT
规格选型
产品优劣势
2
3
4
5
6
接线与安装

## Slide 3
章节
CHATPER
产品特点
01

## Slide 4
产品特点
Product features
LEFOO
■采用高精度高过载能力的充油扩散硅芯体，性能稳定。
■内置基于ASIC技术的温度补偿；隔膜结构，自带散热片，完全适用150℃过程温度。
■采用一体焊接式3I6L不锈钢膜片，接液部分支持Ra≤0.8μm电抛光处理，适合CIP/SIP过程。
■过程连接符合食品、卫生行业国际标准，完整平膜，拥有突出的抗堵塞，抗结垢性能。
■一体化焊接外壳，最高IP67防护等级，足够耐受外部喷淋清洗和高湿度环境。

## Slide 5
章节
CHATPER
外形尺寸
02

## Slide 6
外观尺寸
External dimensions
LEFOO
单位：毫米mm

## Slide 7
章节
CHATPER
技术参数
03

## Slide 8
技术参数
technical parameter
LEFOO

## Slide 9
章节
CHATPER
规格选型
04

## Slide 10
规格选型
Specification selection

## Slide 11
章节
CHATPER
接线与安装
05

## Slide 12
接线与安装
Wiring and installation
LEFOO
电气接线方式

## Slide 13
接线与安装
Wiring and installation
LEFOO
安装说明
注意：
碰到变送器底部膜片会导致膜片受损，不要触碰！推荐接导线前，先安装。
请不要过度拧紧卡箍，否则会造成一定程度的精度偏移。

## Slide 14
章节
CHATPER
产品优势
06

## Slide 15
产品优势(与自身产品对比)
Product advantages
型号 | 结构尺寸 | 量程 | 精度 | 温度影响 | 接液面抛光
T2020 | 128*26.6mm | -100kPa...0~10kPa...6MPa | ±0.5%F.S | 总误差≤1.5%F.S.@-10~70℃(量程＞100kpa) ≤2.5%F.S.@0~50℃(量程≤100kpa) | 不支持
T2021 | 130*26.5mm | -100kPa...0~20kPa...3.5MPa | ±0.25%F.S(量程＞100kpa) ±0.5%F.S(量程≤100kpa) | 精度偏移≤±0.2%F.S./10℃@-20~85℃（量程≤100kPa时，≤±0.3%F.S./10℃） | Ra≤0.8
LFT2021金属外壳全焊接，内部整体灌封保护，航空插头出线式防护等级可达IP67。内置数字化温度精度补偿，在严酷的环境温度条件下，保持高精度表现。接液面支持电解抛光处理，在食品、医药卫生等行业拥有更宽广的应用场景。 |  |  |  |  | 
LFT2020
LFT2021
LEFOO

## Slide 16
产品优势（与其他品牌的对比）
Product advantages
品牌 | 具体描述 |  |  |  |  |  | 小结
福建上润 | 量程 | -0.1MPa~0kPa ~10kPa…3MPa | 精度 | 0.5级，0.2级可选 | 输出 | 4-20mA | LFT2021最高可选IP67，内部凝胶完全灌封，防水性能好； 一体平膜结构，接液面抛光等级可达Ra＜0.8，符合卫生行业相关标准要求，适用CIP/SIP过程； 采用高精度高过载能力的充油扩散硅芯体，性能稳定。
 | 不带散热片就有150mm的总高度，最高仅支持IP65的防护等级。LFT2021带三片散热仅130mm高度，更能适配小空间工况，最高可选IP67，更能耐受潮湿环境与外部水洗。 |  |  |  |  |  | 
北京力诺天晟 | 量程 | -100kPa~0kPa ~10kPa…2.5MPa | 精度 | 0.5%，0.25%，1%（微量程） | 输出 | 4-20mA,0-10V RS485 | 
 | 最高IP66的防护等级，能耐受常规冲洗，但无法有效阻止水汽渗入；接液面抛光等级不足，存在卫生合规隐患。LFT2021最高可选IP67，内部凝胶完全灌封，大大降低冷凝水危害。接液面抛光等级可达Ra＜0.8，符合卫生行业相关标准要求。 |  |  |  |  |  | 
易福门IFM | 量程 | -1Bar...-1.25kPa ~25kPa...4MPa | 精度 | 0.2% | 输出 | 4-20mA | 
 | 采用陶瓷压力传感器，虽然没有压力介质泄露污染风险，但是芯体密封处存在缝隙，有工质残留与病菌滋生风险。LFT2021采用316L一体平膜结构，适用CIP/SIP过程。 |  |  |  |  |  | 
朗博LABOM | 量程 | -100kPa…0kPa ~60kPa…4MPa | 精度 | 0.3%,0.5% | 输出 | 4-20mA,0-10V,0-20mA | 
 | 双隔膜结构能够带来更好的温度适应性与耐用性；然而对10psi以下微压不敏感，精度严重不足。LFT2021采用高精度的一次充油硅芯体，能够胜任微压测量。 |  |  |  |  |  | 
LEFOO